## Slide 1
制造智能技术 · 课程设计答辩
基于振动信号分析的
旋转机械轴承智能故障诊断系统
智能感知 · 特征工程 · 机器学习 · 预测性维护
Notes: 各位老师好，我答辩的题目是《基于振动信号分析的旋转机械轴承智能故障诊断系统》。
这个系统综合运用了智能感知、特征工程、机器学习和预测性维护四个技术方向，实现了轴承故障的自动识别和健康度评估。
下面我从研究背景、系统方案、核心算法、系统实现、测试结果和总结展望六个方面进行汇报。

## Slide 2
目录
01
研究背景与问题提出
轴承故障诊断的工程意义与现有方法局限
02
系统方案与技术路线
B/S架构设计、技术选型与整体技术路线
03
核心算法与系统实现
信号预处理、41维特征提取、5种分类模型、异常检测
04
测试结果与总结展望
Notes: 我的汇报分为四个部分：
第一部分是研究背景与问题提出，介绍轴承故障诊断的工程意义。
第二部分是系统方案与技术路线，介绍整体架构和技术选型。
第三部分是核心算法与系统实现，详细介绍四个算法模块的设计。
第四部分是测试结果与总结展望，展示实验结果并总结项目。

## Slide 3
01 · 研究背景
轴承故障诊断的工程意义与问题
为什么重要？
轴承是旋转机械的核心部件，故障率占比超过30%
突发故障可能导致整条生产线停机，造成巨大经济损失
预测性维护可降低维修成本20%-40%
现有方法的局限
人工巡检效率低、主观性强
传统信号处理依赖专家经验
难以实现实时、自动化、规模化诊断
核心问题
如何利用振动信号与人工智能技术，
实现轴承故障的
自动识别、精准分类、健康评估与异常预警？
Notes: 轴承是旋转机械的核心部件，故障率占比超过30%，突发故障可能导致整条生产线停机。
传统方法主要依赖人工巡检和专家经验，效率低、主观性强，难以实现实时自动化诊断。
因此，本项目的核心问题是：如何利用振动信号与人工智能技术，实现轴承故障的自动识别、精准分类、健康评估与异常预警。

## Slide 4
02 · 系统方案
B/S架构与整体技术路线
技术架构分层
表示层 · 浏览器前端
应用层 · Flask后端API
算法层 · 特征提取与故障诊断
数据层 · SQLite数据库
技术路线
① 振动信号采集与输入
② 信号预处理（降噪/滤波/归一化）
③ 41维特征提取（时域/频域/时频）
④ 故障分类与健康度评估
⑤ 可视化展示与历史记录
技术栈：Python + Flask + scikit-learn
SQLite + ECharts + 原生JavaScript
Notes: 系统采用B/S架构，分为四层：表示层是浏览器前端，应用层是Flask后端API，算法层是特征提取与故障诊断模块，数据层是SQLite数据库。
技术路线分为五步：振动信号采集输入、信号预处理、41维特征提取、故障分类与健康评估、可视化展示与历史记录。
技术栈使用Python + Flask + scikit-learn + SQLite + ECharts，轻量级、易部署、易扩展。

## Slide 5
03 · 核心算法
四大算法模块设计
① 信号预处理
小波降噪（db4小波）
带通滤波 + 3σ异常值去除
标准化归一化与分帧
② 特征提取
41维特征：时域16 + 频域13
时频域9 + 包络谱3
含峭度、峰值因子、RMS等
③ 故障分类
5种模型：SVM / 随机森林 / KNN
决策树 / GBDT
5折交叉验证，自动选最优
④ 异常检测
SPC控制图 + 孤立森林
健康度评分（0-100分）
5级健康等级 + 退化趋势预测
Notes: 核心算法分为四个模块：
第一是信号预处理，包括小波降噪、带通滤波、3σ异常值去除和归一化分帧。
第二是特征提取，提取41维特征，包括时域16个、频域13个、时频域9个和包络谱3个，涵盖峭度、峰值因子、RMS等关键指标。
第三是故障分类，支持SVM、随机森林、KNN、决策树和GBDT五种模型，通过5折交叉验证自动选择最优模型。
第四是异常检测，结合SPC控制图和孤立森林，给出0-100分的健康度评分和5级健康等级。

## Slide 6
03 · 系统实现
B/S系统五大功能模块
仪表盘
核心指标总览
故障分布统计
健康度趋势图
在线诊断
上传振动信号
一键智能诊断
波形/频谱可视化
数据管理
数据集上传预览
样本类别统计
数据格式校验
模型管理
多模型对比训练
准确率指标评估
特征重要性分析
历史记录
诊断记录查询
故障类型筛选
详情追溯查看
诊断流程
上传信号文件
→ 自动预处理与特征提取
→ 故障分类与置信度
→ 健康度评分与建议
Notes: 系统实现了五大功能模块：仪表盘、在线诊断、数据管理、模型管理和历史记录。
仪表盘展示核心指标总览和故障分布统计；在线诊断支持上传振动信号，一键完成智能诊断和波形频谱可视化。
数据管理支持数据集上传预览和类别统计；模型管理支持多模型对比训练和特征重要性分析；历史记录支持诊断记录查询和详情追溯。
核心诊断流程是：上传信号→自动预处理与特征提取→故障分类与置信度→健康度评分与建议，全程自动化。

## Slide 7
04 · 测试结果
模型训练与诊断效果
数据集说明
共1200条样本，每条1024个采样点
4类状态：正常 / 内圈故障 / 外圈故障 / 滚动体故障
按7:3划分训练集与测试集
模型 | 准确率 | F1分数 | 交叉验证
随机森林 | 99.2% | 99.1% | 98.5%
GBDT | 98.8% | 98.7% | 98.2%
SVM | 97.5% | 97.3% | 96.8%
KNN | 96.1% | 95.9% | 95.5%
核心结论
· 随机森林表现最优，准确率达 99.2%
· 4类故障分类效果良好
· 健康度评分与故障严重程度正相关
· 单条诊断响应时间小于2秒
Notes: 测试使用的数据集共1200条样本，分为正常、内圈故障、外圈故障、滚动体故障4类，每类300条，按7:3划分训练集和测试集。
我们对比了5种机器学习模型，其中随机森林表现最优，准确率达到99.2%，F1分数99.1%，5折交叉验证准确率98.5%。
核心结论：随机森林模型分类效果最好，4类故障识别准确，健康度评分与故障严重程度正相关，单条诊断响应时间小于2秒，满足实时性要求。

## Slide 8
04 · 总结与展望
项目总结与未来展望
项目总结
完成B/S架构智能诊断系统
覆盖4大课程技术方向
41维特征 + 5种分类模型
随机森林准确率达99.2%
支持健康度评估与异常预警
未来展望
引入深度学习模型（CNN/LSTM）
扩展多工况、多转速泛化能力
边缘部署与实时在线监测
接入传感器实现数据自动采集
设备剩余寿命预测（RUL）
感谢各位老师的聆听 · 敬请批评指正
Notes: 最后做一下总结和展望。
本项目完成了B/S架构的轴承智能故障诊断系统，覆盖了课程要求的4大技术方向：智能感知与信号处理、特征工程与模式识别、机器学习与智能诊断、异常检测与预测性维护。
系统实现了41维特征提取和5种分类模型的对比，随机森林模型准确率达到99.2%，同时支持健康度评估和异常预警。
未来可以从几个方向继续改进：引入深度学习模型提升泛化能力，扩展多工况数据集，实现边缘部署和实时监测，以及接入传感器自动采集数据和剩余寿命预测。
我的汇报到此结束，感谢各位老师的聆听，敬请批评指正。