## Slide 1
基于机器学习的工业设备运行状态监测系统
制造智能技术课程设计
Notes: 各位老师好，我是XXX，今天我答辩的题目是基于机器学习的工业设备运行状态监测系统。这个系统主要是模拟工业场景下，用机器学习算法自动监测设备运行状态，识别异常，覆盖了智能感知、特征工程、机器学习、异常检测四个技术方向。

## Slide 2
研究背景与意义
工业现场大量旋转设备（电机、风机、泵等）的运行状态直接影响生产安全与效率。传统人工巡检效率低、滞后性强，难以及时发现早期异常。
本项目通过模拟工业设备运行振动数据，结合信号处理与机器学习技术，实现设备运行状态的自动识别与异常预警，覆盖课程要求的多个技术方向，形成完整可运行的B/S+C/S双客户端系统。
Notes: 现在工业现场设备很多，传统巡检靠人，效率低还容易漏。我们这个系统就是模拟设备运行数据，用机器学习自动判断设备状态，有问题及时预警，不用人一直盯着。

## Slide 3
系统总体架构
表现层：B/S 浏览器端 + C/S 桌面客户端
业务层：Flask 后端服务 + RESTful API + 算法模块
数据层：SQLite 数据库 + 模拟设备运行数据集
Notes: 系统分三层：最上面是表现层，有浏览器和桌面客户端两种；中间是业务层，Flask后端跑所有算法和接口；最下面是数据层，用SQLite存数据。两种客户端调用同一套接口，数据完全互通。

## Slide 4
核心技术与功能模块
技术方向 | 实现内容
智能检测与诊断 | 小波降噪、FFT频谱分析、包络分析、带通滤波信号预处理
特征工程 | 时域16维 + 频域13维 + 时频域9维 + 包络谱3维，共41维特征提取
机器学习 | 支持随机森林/SVM/KNN/GBDT/决策树5种模型训练对比与状态分类
异常检测 | SPC控制图监控、孤立森林异常评分、设备健康度评估
Notes: 系统覆盖了四个课程技术方向：首先是信号处理，做小波降噪、频谱分析；然后是特征提取，一共提了41维多域特征；第三是机器学习，支持5种模型做状态分类；第四是异常检测，做SPC控制图和健康度评分，满足课程要求的至少3个技术方向。

## Slide 5
B/S 与 C/S 双客户端架构
对比项 | B/S 浏览器端 | C/S 桌面客户端
使用方式 | 浏览器打开即用 | tkinter 桌面程序
适用场景 | 远程访问、演示答辩 | 本地工位长期使用
维护成本 | 升级只改服务器端 | 升级需更新客户端
交互能力 | 网页可视化丰富 | 原生桌面响应快
Notes: 系统同时提供两种客户端：B/S端打开浏览器就能用，适合答辩演示；C/S端是桌面程序，适合现场长期用。两种客户端调用同一套后端接口，数据完全互通，体现了前后端分离的体系结构。

## Slide 6
数据资源与技术路线
数据集：基于工业设备运行振动特征生成模拟数据集，共3类状态（正常/预警/异常）× 400条 = 1200条样本，每条1024个采样点，采样率12000Hz。
技术路线：
1. 模拟生成设备运行数据集
2. 信号预处理与特征提取
3. 机器学习模型训练与对比
4. 异常检测与健康度评估
5. 双客户端结果展示与历史记录
Notes: 数据是根据工业设备振动特征模拟生成的，一共1200条样本，分正常、预警、异常三类。技术路线就是先生成数据，然后做预处理和特征提取，训练机器学习模型，再做异常检测和健康度评估，最后在两种客户端上展示结果。

## Slide 7
项目成果与总结
✅ 完整B/S+C/S双客户端可运行demo
✅ 覆盖4个课程技术方向，满足要求
✅ 18个RESTful API接口，SQLite数据持久化
✅ 完整项目文档：选题说明、方案设计、需求规格、设计报告
展望：后续可接入真实工业数据集，尝试深度学习模型，部署到云服务器实现多用户远程访问。
Notes: 项目最终完成了完整的双客户端系统，覆盖4个技术方向，接口和文档都齐全。后续可以接入真实工业数据，尝试深度学习方法，部署到云服务器实现远程访问。

## Slide 8
感谢各位老师聆听
敬请批评指正
Notes: 我的汇报完毕，感谢各位老师聆听，敬请老师批评指正。